## Slide 1: 东南大学软件学院
主讲教师： 徐造林
计算机系统组成

## Slide 2
第四章 存储系统

## Slide 3
※主要内容
⑴层次结构存储系统
MEM技术指标，程序访问局部性，层次结构存储系统
⑵半导体存储器
SRAM的组成、读写时序，DRAM的组成、读写时序、刷新，ROM
⑶主存
基本组成、逻辑设计、与CPU的连接，提高访存速度的技术
⑷高速缓存
原理(空间管理、工作过程)，地址映射、替换算法、写策略
⑸虚拟存储器
组成(组成、工作过程)，VM的存储管理方式，VM的实现

## Slide 4
§4.1 存储系统概述
一、存储器分类
*按存储介质分类：
*按存取方式分类：
*按应用功能分类：
 | 顺序存取(SAM) | 随机存取(RAM) | 直接存取(DAM) | 只读(ROM)
编址单位 | 记录块 | 存储字 | 记录块 | 同RAM/DAM
操作方式 | 存、取 |  |  | 取
存取时间 | 可变(地址决定) | 固定(地址无关) | 可变(地址相关) | 同RAM/DAM
 | 主存(MM) | 辅存(SM) | 高速缓存(Cache) | 控存(CS)
应用功能 | CPU按地址访问的MEM | 主存的后援MEM | CPU-主存间的缓冲器 | CPU内部存放微程序的MEM
存储介质 | MOS型半导体 | 磁/光介质 | MOS型半导体 | MOS型半导体
存取方式 | DRAM和ROM | SAM/DAM | SRAM | ROM
半导体器件、磁性材料、光介质

## Slide 5
二、存储器的主要技术指标
*存储容量(S)：可存储的二进制位数，单位常为字节(B)
*存取速度(B)：常用存取时间、存取周期表示
存取时间(TA)—指MEM从收到命令到完成操作所需时间
存取周期(TM)—指连续访存的最小间隔时间，TM=TA+T恢复
*传输速度：常用MEM带宽表示
MEM带宽(BM)—指MEM提供数据的最大速率，单位常为bps
BM=W/TM，W为数据宽度(引脚个数)
TA
TM
MEM响应
接收地址/命令
数据有效
MEM响应
MEM恢复
接收地址/命令/数据
操作完成
MEM恢复
TA
TM

## Slide 6
①
②
③
三、层次结构存储系统
1、层次结构的引入
*程序访问的局部性原理：
程序执行时，访问指令和数据所呈现出的相对簇聚特性
*用户需求的解决方案：
MEM结构—层次结构的 快速MEM ＋ 慢速MEM
速度保证— 近期常用数据 近期未用数据
价格保证— 容量小 容量大
*用户的需求：大容量、高速度、低价格
时间局部性—最近访问过的信息，将会被再次访问
空间局部性—最近访问信息的相邻信息，将会被访问
示例：for (i=0；i<n；i++) S=S+A[i]；
矛盾
矛盾
Notes: 前方：靠近CPU。

## Slide 7
2、存储系统的层次结构
*层次结构的组成：多种MEM级联(上下级关系)
参数要求—SM1<<SM2<<…<<SMn，TM1<<TM2<<…<<TMn
∵ c＝(c1SM1＋c2SM2＋…＋c1SMn)/(SM1＋SM2＋…＋SMn)
传递要求—各级MEM之间的信息传递是透明的
存储系统外部不可见←┘
└→可见的是访问时延不同
内容要求—上级MEM中信息为下级MEM中信息的副本
∴ S＝SMn
存储系统
寄存器
M1
M2
Mn
CPU
…

## Slide 8
Cache-主存层次—
目标：解决主存速度问题(Cache的速度、主存的容量)
CPU
Cache
主存
辅助硬件
主存
地址
主存-辅存层次—
目标：解决主存容量问题(主存的速度、辅存的容量)
CPU
主存
辅存
辅助软硬件
主存
地址
*常见的层次结构：
以主存为中心，一般为Cache-主存-辅存
Cache
辅存
主存

## Slide 9
主存
3、存储系统的工作过程
*程序执行要求：指令和数据预先放在主存中，
按主存地址访问存储系统
*存储系统工作过程：存储器访问＋层次管理
Cache-主存管理—硬件实现(Cache管理、地址变换)
主存-辅存管理—软件负责主存管理，硬件实现地址变换
主存
Cache
Cache
地址
主存地址
Cache
控制器
缺失
命中
层次管理
CPU
芯片
主存
地址
CPU
模块
辅存
辅存地址
硬件产生异常
OS相关软件
层次管理
程序
地址
存储管理部件MMU
成功
失败
地址变换

## Slide 10
§4.2 半导体存储器基础
*静态RAM：用触发器存储信息，信息可保持不变
*动态RAM：用电容存储信息，信息会缓慢改变，需及时刷新
◇MOS管： 绝缘栅场效应管(Metal Oxide Semiconductor)
静态RAM(SRAM)
动态RAM(DRAM)
半导体ROM
(永久型)
双极型RAM(TTL、ECL)
MOS型RAM
半导体RAM
(易失型)
MROM、PROM、EPROM、EEPROM(E2PROM)，
FLASH
MOS管特性：
①UGS＜UT(开启电压)时，ID＝0(MOS管截止)
②UGS≥UT后，UGS越大、ID越大(MOS管导通)
③固定UGS、调节UDS，ID保持不变
MOS管应用：开关、电阻等
A
V
V
ID
UDS
UDS
UGS
UGS
D—漏极 S—源极 G—栅极
D
S
G

## Slide 11
1、SRAM存储元的组成原理
一、静态RAM(Static RAM，SRAM)
*存储原理：若T1导通→A地电平→T2截止→B高电平→T1更导通→稳态
字选择线W
MOS型静态存储元组成
VCC
T1
T2
A
B
D
D
T5
T6
T4
T3
*写入原理：①在W线上加正脉冲(宽度为写入延迟)→T5和T6导通；
②写0时，使D=V地、D=V中→T2截止→T1导通；反之则写1
*保持原理：使W=V地→T5和T6截止→T1及T2状态保持不变
*读出原理：①在W线上加正脉冲；②使D=D=V中→D或D产生电压变化(0导致D电压下降)→用差动放大器可检测出所存信息，且T1及T2状态保持不变(非破坏性读)
Notes: 注：W的高=3.6V、低=0.4V，D的高电位=4.2V、中间电位=1.4V

## Slide 12
2、SRAM芯片的组成
(1)存储芯片基本组成
有存储阵列、地址译码器、I/O门、读写电路、控制电路等
*存储阵列：由所有存储单元组成
排列方式—一维、二维，常为正方形(连线最短、信号延迟最小)
译码要求—与排列方式相对应
X译码器
64×64
存储阵列
I/O门
读/写WE
…
…
驱动器
0
1
…
63
A6
A7
A11
Y译码器
…
A0 A1 A5
…
读写电路
控制电路
数据D
片选CS
…
驱动器

## Slide 13
*地址译码器：有单译码、双译码两种方式
双译码方式—每行存储元共字线W，每列存储元共数据线D
*驱动器：①同一行的存储元共用字线W，需增加驱动能力
②RAM传送数据到所有连接部件，需增加驱动能力
…
X译码器
…
A6
A11
D
读写
电路
读 写
…
Y译码器
…
数据D
A0 A5
…
……
……
存储元
存储元
存储元
存储元
D
D
D
驱动器
……
驱动器
*I/O门：从所有列的存储元中选择一个存储元

## Slide 14
*读写电路：根据内部的读/写信号，检测/控制D及D线
*控制电路：根据外部引脚信号，产生内部的读/写信号
11
数据D
差分读出放大器
读
写放大器
D
D
写
驱动器
存储元
(所选)
WE
1# SRAM(128×4位)
0# SRAM(128×4位)
A6～A0
地址范围：0～127
地址范围：128～255
A7
D3～D0
256×4位
1
CS
CS
思考1—小圆圈啥意思？如何才能构成256×4b的存储器？
思考2—内部的读/写信号共有几种状态？外部最少设置几根引脚？表示内部信号状态的逻辑是什么？

## Slide 15
(2)SRAM芯片的引脚组织
*SRAM芯片的引脚组织：若芯片容量为S，存储单元长度为w，
存储单元数量为2n，则有S＝2n×w
数据引脚—有单向、双向两种方式，引脚数各为2w、w
地址引脚—都是单向，引脚数为log2(S/w)＝n
思考1—某SRAM的容量为4Kbit、数据引脚(双向)有8根，地址引脚为多少根？若数据引脚改为32根，地址引脚为多少根？
思考2—某SRAM的数据引脚(单向)为8根、地址引脚为8根，该芯片的容量为多少个字节？
片选引脚—有CS、CS两种方式，差别为内部是/否有非门
读写引脚—1根 (有3种状态，可借用片选信号线)
Notes: 练习1—8根D，AN=log2(4Kb/8)=9根；32根D，AN=7根。
练习2—容量=28*(8/2)=1Kb=128B

## Slide 16
*SRAM芯片组成示例：Intel 2114 SRAM芯片
参数—容量=1K×4b，数据引脚(双向)=4根，地址引脚=10根
组成—正方形存储阵列(64×64)，双译码(log264、log2[64/4])；
4个读写电路，4个I/O门
13
I/O门
行译码器
…
A3
A8
列译码器
A2 A1 A0 A9
……
……
D
D
D
D
D
D
D
D
……
D0
D3
Y0
Y63
Y0 Y15
…
…
…
存储元
存储元
…
…
…
存储元
存储元
64行×64列
……
…
…
…
读写电路
读写电路
读
写
CS
&
&
WE
存储元
存储元
存储元
存储元
……

## Slide 17
3、SRAM芯片的读写时序 (MEM对引脚信号的时序要求)
*操作的开始与结束：
CS从无效→有效—开始操作，接收地址、命令，响应命令
CS从有效→无效—结束操作
信号已稳定
*读周期时序：厂家会给出参数值
tRC —读周期(两次间隔)
tA —访问时间
tRC－tA—恢复时间(地址/命令)
tCO —从CS有效→数据输出稳定
tOTD—从CS无效→数据引脚高阻
tA
tRC
CS
D3~D0
WE
tOTD
tCO
输出
A7~A0
操作要求—①先发送地址、命令，后使CS有效
②接收数据后才使CS无效 (CS有效时长＞tCO)

## Slide 18
*写周期时序：
tWC
CS
D3~D0
WE
tDH
tW
输入
A7~A0
tAW
tDW
tWR
tWC —写周期(两次间隔)
tAW —地址译码时间
tW —写数时间(CS有效→无效)
tWR —写恢复时间
tDW —WE有效后数据写入时间
tDH —CS无效后数据保持时间
操作要求—①先发送地址，后使CS有效
②WE可在CS有效后有效 (WE在CS有效时有效)
③数据写完后才使CS无效 (WE有效时长＞tDW)
※存取周期：TM＝max(tRC,tWC)，一般tRC=tWC

## Slide 19
*写入原理：①数据加到D线上→对CD充/放电
②在W线上加正脉冲→T1导通→对CS充电/放电(利用CD)
二、动态RAM(Dynamic RAM，DRAM)
1、DRAM存储元的组成原理 --单管MOS型
DRAM的目标—降低功耗、节约成本
9
*存储原理：无放电回路时，电容中的电荷可以保持
数据线D
CD
字选择线W
T1
CS
*保持原理：使W=V地→T1截止→信息保持在CS中(会缓慢泄漏)
*读出原理：①在D线上加正脉冲→对CD预充电
②在W线上加正脉冲→读出D线上电压变化(CS已变→破坏性读)
③用所读数据重新写CS ←称为再生
*刷新原理：同读操作，但不输出数据
Notes: 需定时充电→动态存储器

## Slide 20
(1)DRAM芯片的引脚组织
*数据引脚：有单向、双向两种方式
*地址引脚：引脚数为[log2(S/w)]/2，→地址分两次接收
(集成度高→尽量减少芯片面积) (行地址＋列地址)
2、DRAM芯片的组成
*控制引脚：行地址选通RAS、列地址选通CAS、读/写WE
片选功能的实现—
刷新操作的实现—稍后讨论
A5~A0
RAS
行地址
列地址
WE
CAS
借用RAS实现(在操作期间全部有效)
A5~A0
RAS
行地址
列地址
WE
CAS
Row Address Strobe
Column Address Strobe
Notes: RAS--row address select，CAS—column address select

## Slide 21
(2)DRAM芯片的基本组成
有存储矩阵、地址译码器、读写电路等，
需设置地址锁存器、时序控制电路、再生电路 ←与SRAM相比
I/O门
X译码器
I/O缓冲器
Y译码器
…
D
……
读出再生放大器
…
……
……
A6
A11
A5 A0
64×64
D
…
D
……
WE
时序控制
电路
行地址锁存器
……
…
列地址锁存器
RAS
CAS
A5…A0
行时钟
列时钟
写时钟
读出再生放大器
*芯片操作：读、写、刷新
地址分两次接收
破坏性读
Notes: 读出再生放大电路—先给其中的CD充电，D线→差分放大器┬→IO电路→读完成
└→D线 ―→再生完成
时序控制电路—“CS#→命令”次序
→“RAS#→CAS#→命令”次序
→信号+时钟

## Slide 22
*DRAM芯片组成示例：Intel 2116 DRAM芯片
参数—容量=16K×1b，地址引脚=7根，数据引脚(单向)=2根
组成—存储阵列2×64×128(降功耗)，3个时钟发生器(串联)
时序控制电路
6:64行
译码器
存储阵列
64×128
128个读出
再生放大器
7:128列译码器
存储阵列
64×128
行时钟发生器
列时钟发生器
写时钟发生器
数据输入缓冲
数据输出驱动
RAS
CAS
WE
DIN
DOUT
6:64行
译码器
……
……
…
A12~A7
A13
A6~A0
A6~A0
列地址
锁存器
行地址
锁存器
※单向数据引脚的好处：便于缩短操作延迟(如输出-输入转换)、
便于器件连接(入段/出端连接不同信号线)
Notes: 单向数据引脚—便于缩短操作延迟（如输出/输入转换）、器件连接（输出/输入连接不同线路）

## Slide 23
3、DRAM芯片的操作时序
*操作的开始与结束：
RAS从无效→有效—开始操作，接收行、列地址及命令，响应命令
RAS从有效→无效—结束操作
*读周期时序： (教材上的图不理想)
操作要求—①发送行地址及RAS，命令，列地址及CAS
②接收数据后才使RAS无效(RAS有效时长＞tRCL＋tCAC)
tRC—读周期(两次间隔)
tA —访问时间
tAH --地址锁存延迟
tRCL--RAS与CAS信号延迟
tRAC—RAS有效→数据输出稳定tCAC—CAS有效→数据输出稳定tDOH—RAS无效→数据引脚高阻
tCAS－tCAC—再生时间
tRC－tRCL－tCAS—预充电等时间
tA
输出
tDOH
tCAC
行地址
列地址
tAH
tAH
tRCL
RAS
WE
CAS
tCAS
D3~D0
A7~A0
tRC
缩短延迟
Notes: WE先于CAS有效的目的是，一旦CAS有效，1个CLK后(WE时钟发生器输出有效)立即操作，操作延迟最小化

## Slide 24
*写周期时序： (教材上的图不理想)
tWC—读周期(两次间隔)
tDH—数据写入单元时间
其它—同读周期
输入
tDH
行地址
列地址
RAS
WE
CAS
D3~D0
A7~A0
tWC
操作要求—
①发送行地址及RAS，命令、列地址及CAS
②数据应下CAS有效前发送
③数据写完后才使RAS无效 (CAS、WE同时有效时长＞tDH)

## Slide 25
*刷新周期时序：
与读周期类似，CAS在操作过程中一直无效(→WE值任意)
4、DRAM芯片的刷新
(1)刷新操作
*刷新需求：刷新的存储元和I/O缓冲器断开
列译码器输出全部无效
*行刷新操作：同一行的所有存储元可同时刷新
tRFC—刷新周期(两次间隔)，＝tRC
tA —访问时间
tRC--RAS与CAS信号最大延迟
tA
tRC
行地址
列地址
RAS
WE
CAS
D3~D0
A7~A0
tRFC
*刷新与读操作的区分：DRAM中时钟发生器可检测tRC的时刻
时序电路限制
21

## Slide 26
(2)刷新方式
*刷新周期：同一存储元相邻两次刷新的最大间隔时间
└→同一行 └→刷新方式
(行刷新) (不同行的间隔方式)
*集中式刷新：所有的行刷新操作集中在一起连续进行
特点—存在“死区”(不能进行R/W操作的时间段)
tC
tC—存取周期
m—行刷新的次数
n+m—可访存总次数
R/W1 R/W 2 … R/Wn RF1 RF2 … RFm
读/写/空闲
刷新
刷新周期(如2ms)
例1—若DRAM容量为1K×4位、tC＝0.5μs，因1K×4＝26×26，
则m＝26，m+n＝2ms/(0.5μs)＝4×103，n＝3936

## Slide 27
*分散式刷新：行刷新操作分散在每个存取周期中
R/W1 RF1 R/W2 RF2 … R/Wm RFm R/Wm+1 空闲 … R/Wk 空闲
tC
刷新周期(如2ms)
周期1
周期2
周期m
周期m+1
周期k
例2—续例1，k＝？ 2×103
特点—避免了死区，但增加了刷新周期
*异步式刷新：将行刷新操作均匀分布在刷新周期中
tC
刷新周期(如2ms)
行刷新间隔
R/W1 … R/Wd RF1
… R/W1 … R/Wd RFm
R/W1 … R/Wd RF2
行刷新间隔
行刷新间隔
特点—可忽略死区，存取周期不变 →最常用
例3—续例1，d＝？ 4000/64-1=61

## Slide 28
(3)芯片刷新的实现
常由DRAM芯片外部的电路实现，如DRAM控制器(DRAMC)
*DRAMC的刷新电路：
刷新的时机—按预定的刷新方式，定时产生行刷新命令
刷新的地址—由计数器产生，初值(刷新行数)在系统启动时设置
DRAM
芯片
行/列地址
刷新地址计数器
定时
发生器
刷新定时器
②
①
③
RAS
WE
CAS
行列地址选择
CPU
多路开关
仲裁
电路
地址
读/写
刷新与操作的冲突处理—增加仲裁电路(刷新的优先级较高)
*DRAMC的主要功能：管理对主存的操作，DRAM芯片的刷新

## Slide 29
5、DRAM与SRAM的比较
*RAM的应用：
SRAM—常用来构成高速度MEM(容量不大)，如Cache
DRAM—常用来构成大容量MEM(速度一般)，如主存
*DRAM的特点： --相对于SRAM
基础—存储元所需元件少，地址引脚是地址位数的一半
优点—集成度高、功耗低(1/4)、成本低(1/100)
缺点—速度慢(1/10) ←使用电容所致

## Slide 30
三、只读存储器(Read only Memory，ROM)
*ROM的应用特点：非易失性，可修改，容量小、体积小
*ROM的组织：RAM存取方式，存储介质为半导体器件
*ROM的基本组成：类似于SRAM，存储元的实现及操作不同
类型—MROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash
1、掩膜ROM(Masked ROM, MROM)
*特征：不可编程(修改信息)
*存储元的状态：
用有/无MOS管表示 1/0
*读数据：在字选线W加电压，数据线D输出电压不同
行地址译码器
A5
A9
VCC
Dout
列地址译码器
…
…
…
…
…
…
…
…
A0 A4 选通
0
1
31
…
…
D
W

## Slide 31
2、可编程ROM(Programmable ROM, PROM)
*特征：可一次编程
*存储元的状态：用熔丝(或二极管)的通/断表示1/0
VCC
字选线W
数据线D
VCC
熔丝未断(1)
字选线W
数据线D
熔丝已断(0)
*写数据：在W线加电压，写0时使D线电压VD＝V地(→熔丝熔断)，
写1时使VD＝V中(→熔丝不断)
*读数据：在W线加电压，使VD＝V中，检测VD变化可获得数据

## Slide 32
*写数据1(擦除)：
用紫外线照射10～20分钟→所有信息一起被改为1
(Gf上电子获得光子能量→穿过SiO2层→与基体电荷中和)
3、可擦除可编程ROM(Erasable PROM, EPROM)
*特征：可多次编程(光擦除)，速度慢(50ms)
*存储元的状态：常用FAMOS的浮栅Gf是/否带电荷表示1/0
SiO2
SiO2
D
S
N基体
P
源极S
漏极D
P
浮栅Gf
N基体
P
源极S
漏极D
P
浮栅Gf
－－－－
＋＋＋＋
*读数据：Gf带电荷时→FAMOS导通→VD=0V，否则VD=VCC
读数据时
字选线W
数据线D
VCC
*写数据0(写入)：
在D线上加VPP=+25V的正脉冲
(PN结被击穿→部分电子注入Gf)
写入时
数据线D
字选线W
VPP
Notes: FAMOS– Floating-gate Avalanche-Injection MOS

## Slide 33
4、电可擦除可编程ROM(Electrically EPROM, E2PROM或EEPROM)
*特征：可多次编程(电擦除)，速度较快(10ms)
*存储元的状态：常用Flotox管的浮栅Gf是/否带电荷表示1/0
*读数据：Gf带电荷时→Flotox截止→VD不变，否则VD=0V
*写数据：写0时Gf放电(V开启=0V)，写1时Gf吸收电荷(V开启=7V)，
写1的擦除精度为行(同一行的Gc连接在一起)
字选线W
数据线D
GC
+3V
+5V
读数据
+20V
写数据1(擦除)
字选线W
数据线D
GC
+20V
+0V
+20V
+0V
写数据0(写入)
字选线W
数据线D
GC
+20V
N 基体
P
S
D
GC
SiO2
P
D
S
GC
Gf
Notes: Flotox—Floating-gate Tunnel Oxide MOS
读出—GC=+3V→Gf不带电荷时，漏-源极形成到电沟→Flotox导通→VD=0V
Gf 带电荷时，GC电压-Gf上电荷→Flotox截止→VD不变(+5V)
GC≥7V时，Flotox导通

## Slide 34
5、闪速存储器(Flash)
*特征：可多次编程(电擦除)，成本低(1个MOS管)、速度快(10μs)
*存储元的状态：同叠栅EPROM，氧化层更薄(速度更快)
D
S
P基体
N
S
D
GC
SiO2
N
GC
*写入及擦除数据：同E2PROM(电压低)，擦除精度为块
*读数据：与MPROM相同(速度快[1个MOS管])
VS=0V
读数据
字选线W
位线D
+5V
字选线W
位线D
0V
VS=+12V
写数据1(擦除)
0V
字选线W
位线D
+12V
VS=0V
写数据0(写入)
+6V
作业3-1：P137—3、4、6

## Slide 35
配置容量
(m×w)
§4.3 主存储器
一、主存储器的组成
*主存储器的参数：需求为容量可选配(以降低成本)
系统结构确定的参数—
主存单元长度w、主存地址空间n (即CPU可寻址空间为n)
计算机组成确定的参数—
表示方法：
n位或2n个
*主存储器的组成：由ROM及RAM组成，存储单元长度指定
主存地址位数
…
…
…
…
bw-1 … b0
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
An-1 A0
0…00……0
… ……
0…01……1 0…10……0
… ……
1…11……1
最大容量
(2n×w)
主存单元个数m(m ≤2n)
Notes: 地址空间—是一个非负整数地址的有序集合；
线性地址空间—整数是连续的地址空间；
地址空间大小—表示最大地址所需的位数，或地址的个数。

## Slide 36
二、主存储器的逻辑设计
MEM容量＝存储单元长度×存储单元个数
＝ 存储字长×存储字数
*芯片现状：ROM、RAM(SRAM或DRAM)芯片的规格有限
*主存的逻辑设计：用ROM、SRAM或DRAM芯片进行容量扩展，
实现指定的存储单元长度及个数
*MEM容量扩展的方法：位扩展法、字扩展法、字位扩展法
1、位扩展法 (又称并联扩展法)
*目标：扩展MEM的存储字长 (存储字数不变)
*芯片连接特征：
各芯片的数据引脚连接不同，其余引脚连接相同

## Slide 37
例1—用1K×1b SRAM芯片构成1K×4b的存储模块
A9
A0
D3~D0
WE
1K×1b
SRAM
…
CS
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
…
…
…
…
…
…
例2—用1K×1b DRAM芯片构成1K×4b存储模块
A4
A0
D3~D0
WE
1K×1b
DRAM
…
RAS
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
CAS
…
…
…
…
…
…
1K×1b
……
……
……
1K×1b
…
bit3 … bit0
0000000000
0000000001
1111111111
存储模块可再用于扩展，需CS

## Slide 38
2、字扩展法 (又称串联扩展法)
*目标：扩展MEM的存储字数 (存储字长不变)
例3—用1K×4b SRAM芯片构成2K×4b的存储模块
模块地址为log2(2K)＝11位，见图
(2K÷1K)×(4b÷4b)＝2片
A9
A0
D3~D0
WE
1K×4b
SRAM(0#)
…
CS
A10
1K×4b
SRAM(1#)
…
…
…
…
&
&
00000000000(000H)
… …
01111111111(3FFH)
10000000000(400H)
… …
11111111111(7FFH)
思考：为什么模块地址的低位与芯片地址直接连接？ (连续空间)
b3 … b0
1K×4b
(1#)
1K×4b
(0#)
0#、1#分别为CS·A10、CS·A10
解：①所需芯片数量—
②各芯片所在地址范围—
各芯片片选CSi的有效逻辑—
练习1—用1M×4b SRAM芯片构成4M×4b的存储模块
Notes: 各芯片CS#不同时有效时，无需再区分WE#

## Slide 39
例4—用1K×4b DRAM芯片构成4K×4b的存储模块
解：所需芯片数量—(4K÷1K)×(4b÷4b)＝4片
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
A4～A0
D3～D0
WE
CAS
RAS3
RAS0
～
扩展分析：无法用行地址选择芯片(少1位)
扩展方法①—锁存行列地址：(适于芯片内部的体扩展)
增设2个锁存器，锁存后择芯片 (转P21)
21
扩展方法②—开放片选信号：(适于板级的芯片扩展)
设置多个RAS信号线(由地址高位产生)，用来选择芯片
27
A9～A0
地址转换
A11A10

## Slide 40
3、字位扩展法
*目标：同时扩展MEM的存储字长和存储字数
例5—用1K×4b SRAM芯片构成2K×8b的存储模块
解：①所需芯片数量—
②各芯片所在地址范围—
(2K÷1K)×(8b÷4b)＝4片
00000000000(000H)
…
01111111111(3FFH)
10000000000(400H)
…
11111111111(7FFH)
A10
D3～D0
A9～A0
D7～D4
WE
1K×4b
SRAM(0#)
CS
1K×4b
SRAM(1#)
1K×4b
SRAM(2#)
1K×4b
SRAM(3#)
&
&
③连接图—
模块地址为log2(2K)＝11位，见图
b7 ～ b4
1#
1K×4b
b3 ～ b0
0#
1K×4b
3#
1K×4b
2#
1K×4b
芯片 片选的有效逻辑
0#、1# CS·A10
2#、3# CS·A10
Notes: 各芯片CS#不同时有效时，无需再区分WE#

## Slide 41
练习2—用1K×4b SRAM芯片构成4K×8b的存储模块
例6—用1K×4b ROM、1K×8b SRAM芯片构成4K×8b存储模块，其中前1KB空间为只读空间
解：①所需芯片数量—
②各芯片所在地址范围—
ROM需2片，SRAM需3片
模块地址为12位(芯片为10位)
00 XXXXXXXXXX
01 XXXXXXXXXX
10 XXXXXXXXXX
11 XXXXXXXXXX
ROM 1#
ROM 0#
SRAM 1#
SRAM 2#
SRAM 3#
③连接图—
A11
A10
D3～D0
A9～A0
D7～D4
WE
1K×4b
ROM(1#)
CS
1K×8b
SRAM(1#)
1K×8b
SRAM(2#)
1K×8b
SRAM(3#)
1K×4b
ROM(0#)
2:4
译码器
Y0
B
A
GE

## Slide 42
三、主存储器与CPU的连接
1、CPU的存储器接口
*CPU访问外部的过程：2个阶段(地址期、数据期)
*CPU的外部接口：地址、数据、控制信号线
地址引脚—位数n＝可寻址空间＝主存地址位数(与主存容量无关)
数据引脚—位数w＝主存单元长度 [可增加w提高性能]
控制引脚—可表示所有的操作类型、响应状态
CPU(如Intel 8088)
An-1～A0 IO/ M RD WR READY DY-1～D0
CPU(如Intel 80386)
An-1～A0 IO/ M W/R ADS READY DY-1～D0
操作类型：MEM操作(读/写)、IO操作(I/O)，无操作 (3根)
响应状态：正常(就绪)/等待 (1根)
思考：Intel 8088 CPU如何表示各种操作类型？

## Slide 43
*主存的外部接口：可由SRAM或DRAM组成，外部接口须统一
地址线—位数k＝log2(主存单元个数) [为max(SRAM,DRAM)]
数据线—位数w＝主存单元长度 [需与CPU的位数相同]
控制线—≥1根(可能支持多种操作方式) [常为WE]
片选线—1根 [常为CS]
*DRAM与SRAM的接口统一：通过DRAMC实现
SRAM
模块
WE
CS
D7～D0
A18～A0
DRAM
控制器
A8～A0
0#
DRAM
模块
A8～A0
D7～D0
WE
CS
A18～A0
CAS
RAS
WE
WE
CAS0
RAS0
CAS1
RAS1
1#
DRAM
模块
A8～A0
D7～D0
CAS
RAS
WE
2、主存与CPU的连接
△后续仅讨论SRAM主存与CPU的连接
Notes: DRAM方式组成：2^19=2*2^18，需采用字扩展方式

## Slide 44
(1)数据线的连接
*要求：主存数据线数＝CPU数据引脚数 ←CPU可直接访问主存
*连接：
主存数据线与CPU数据引脚一一连接
(2)地址引脚的连接
*要求：主存配置空间≤CPU可寻址空间， ←主存容量可选配
地址范围常安排在CPU可寻址空间的低端(连续空间)
*连接：
b7 … b0
A19A18 …A0
512KB SRAM
512KB SRAM
CPU可寻址空间
(主存地址空间)
主存配置
空间
…
…
0 0……0
0 1……1
1 0……0
1 1……1
&
主
存
CS
WE
D7～D0
A18～A0
8088
CPU
D7～D0
A18～A0
A19
主存地址线与CPU地址引脚的低位一一连接
(CPU地址引脚的高位用于选择主存)
高端呢？

## Slide 45
(3)控制线的连接
*要求：CPU对主存操作时选中主存、操作类型与主存相同
*连接：
主存CS＝(CPU有MEM操作)·(操作地址∈主存地址范围)
主存WE＝(CPU操作类型为写) ←或MEM写
主
存
CS
WE
D7～D0
A18～A0
8088
CPU
D7～D0
A18～A0
A19
RD
WR
IO/M
=1
&
&
上页例—CS＝((RDWR)·IO/M )·A19，WE＝WR

## Slide 46
例1—某CPU有16根地址线、8根数据线，命令线为IO/M、RD、WR。主存配置空间如右图所示，有2K×8b的ROM及
4K×4b的SRAM芯片可用。⑴需ROM、RAM芯片各多少
片？⑵写出各芯片所在地址范围及片选有效逻辑；
⑶画主存的内部连接图；⑷画主存与CPU的连接图
解：⑴所需芯片数量—ROM＝2块，RAM＝6块
⑵各芯片所在地址范围—芯片的地址范围连续
片选有效逻辑--操作地址∈所在地址范围
芯片片选有效逻辑 | 
A13～A12=00 | A11=0
 | A11=1
A13～A12=01 | 
A13～A12=10 | 
A13～A12=11 | 
芯片所在地址范围 | 
0K~2K-1 | 000X XXXXXXXXXX
2K~4K-1 | 001X XXXXXXXXXX
4K~8K-1 | 01XX XXXXXXXXXX
8K~12K-1 | 10XX XXXXXXXXXX
12K~16K-1 | 11XX XXXXXXXXXX
b7 ～ b4
1# SRAM
b3 ～ b0
0# SRAM
3# SRAM
2# SRAM
0# ROM
1# ROM
5# SRAM
4# SRAM
b7 … b0
RAM
ROM
4KB
0
12KB
m

## Slide 47
⑶主存的内部连接—
0#
ROM
WE
1#
ROM
0#
SRAM
1#
SRAM
2#
SRAM
3#
SRAM
4#
SRAM
5#
SRAM
A10～A0
D3～D0
D7～D4
A13
A12
A11
CS
2:4译码器
B
A
GE
Y0
Y2
Y1
&
&
Y3

## Slide 48
⑷主存与CPU的连接—主存地址从0开始(CPU可寻址空间的低端)
练习—16位CPU的主存按字编址、可寻址空间为20位，欲配置512KB主存(前128KB为只读空间)，可用芯片为64K×8b ROM、64K×16b SRAM。画出主存的内部芯片连接图、主存与CPU连接图
主
存
CS
WE
A13
A12
A11
A10～A0
D3～D0
D7～D4
CPU
A13
A12
A14
A15
A11
A10～A0
RD
WR
D3～D0
D7～D4
IO/M
思考—若主存由DRAM芯片构成，则如何与CPU进行连接？
&
43
45
44
=1
&
CS＝(IO/M·(RD⊕WR))·(A15 & A14)

## Slide 49
※现代计算机中的主存子系统 (不作为课程要求)
①DRAMC支持有限数量的主存模块 ←DRAM字扩展方法导致
(≤BANK插槽数) (内存条)
系统管理总线SMB
②各主存模块的接口统一、容量可变
└→不同时期流行规格不同，常见168线DIMM
0# BANK
(主存模块)
1# BANK
(主存模块)
CPU
A31～A0
RD
WR
D31～D0
主存控制器
RAS0
A15～A0
RAS1
WE
CAS0
CAS1
IO/M

## Slide 50
③系统启动时，检测内存条容量、分配内存条地址范围
硬件支持—内存条包含SPD芯片，并与SMB连接
串行存在检测←┘ └→系统管理总线
(Serial Presence Detect) (System Management Bus)
例：(设CPU有16位地址线、8位数据线) |  |  |  | 
BANK 插槽 | 内存条 |  | 主存控制器 | 
 | 容量 | 地址引脚 | 地址空间分配 | 
BANK0 | 16KB | 14根 | 0K～16K-1 | 
BANK1 |  |  |  | 
BANK2 | 16KB | 14根 | 16K～32K-1 | 
BANK3 |  |  |  | 
地址分配实现—BIOS按BANK顺序分配各内存条的地址范围
容量检测实现—BIOS通过SMB读取各BANK中内存条的信息
CPU地址A15～A14=00
CPU地址A15～A14=01
RAS有效逻辑
④DRAMC实现内存条选择(产生RASi)和信号转换(产生行/列地址)

## Slide 51
三、提高访存速度的措施
*访存特征：一次访存～多个连续单元，多次访存～地址连续
(存储效率) (访问局部性)
*优化方法：改进技术、并行处理(多个MEM)、层次结构(多种MEM)
1、增强的DRAM
(1)FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM)
*优化原理：增设行缓冲器，同一行信息从缓冲器读出(1个RAS)
比较器(11位)
行地址锁存器
缓冲行地址锁存器
列地址锁存器
行地址及控制
DRAM阵列
(2048×512×4)
译器
行码
RA10~RA0
列译码器
缓冲行(512×4b SRAM)
读出放大和写选择
I/O控制
和
数据锁存
D3~D0
CA10~CA2
RAS
CAS
WE
CE
A10~A0
REF
RA=A CA=4 D4 CA=5 D5 CA=6 D6 CA=7 D7
*访问性能：

## Slide 52
(2)SDRAM(Synchronous DRAM)
*优化原理：采用同步工作方式，操作者无需等待
└→约定操作时延，定时数据访问←┘
提高主设备性能
*工作方式：基于CLK锁存信号及I/O，无需等待(握手)
常规传送模式—存取、传送串行 (适于单字访问)
常规传送访存性能：
T总＝n×(TM＋T传送)
A1
D1
A2
D2
CLK线
地址线
数据线
TM
TM
突发传送模式—存取、传送重叠 (适于连续多字访问)
A1
D1
D2
CLK线
地址线
数据线
TM
D3
D4
突发传送访存性能：
T总＝TM＋n×T传送

## Slide 53
*组成示例：A/B体(可自刷新)，成组传送(限于同一行)
成组传送的操作步骤—设置BL、启动操作(首地址及命令)
设置方法—使用特殊命令 →需增设CE信号线
性能优化—用工作方式REG存放BL →“设置BL”可缺省
思考：为什么能够每个CLK传送一个数据？ 仅控制I/O门
工作方式REG
行地址锁存器
列地址锁存器
行多路器
A体
1M×8b DRAM
行译码器
列译码器
读放和I/O门
I/O缓冲器
D7~D0
CAS
RAS
WE
CE
A10~A0
多路选择器
刷新计数器
控制
逻辑
CLK
B体
1M×8b DRAM
读放和I/O门
行译码器
成组
传送
计数器
传送方式—仅成组传送，常规传送的BL＝1
成组传送—支持几种突发长度(Burst Length,BL)

## Slide 54
(3)DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)
*优化原理：基于SDRAM，在CLK上升沿及下降沿都I/O
*DDR SDRAM组成原理：存储单元的宽度是I/O宽度的2倍，
I/O时需要拆分或合并
*DDR2 SDRAM组成原理：
存储单元的宽度是I/O宽
度的4倍
工作频率(100MHz) I/O频率(100MHz)
DDR SDRAM
存储体
2n-1×2w
I/O
缓冲
2w
w
工作频率(100MHz) I/O频率(100MHz)
DDR SDRAM
存储体
2n×w
I/O
缓冲
w
w
工作频率(100MHz) I/O频率(200MHz)
DDR2 SDRAM
存储体
2n-2×4w
I/O
缓冲
4w
w

## Slide 55
2、多体交叉存储器
存储体—具有独立的存储阵列、译码器、读写电路的存储模块
*并行MEM的工作方式：交叉访问方式、并行访问方式
(多体交叉存储器) (多体并行存储器)
*多体MEM的编址方式：不同的字扩展方法
思考—如何实现两种编址方式的多体RAM？ 低位/高位直连
特点—交叉编址时，同时访问各存储体的同一单元，性能提高
(a)顺序编址方式 (b)交叉编址方式
单元地址:
体内地址 体号
n位 k位
M3 M2 M1 M0
0
4
8
12
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
体号 体内地址
k位 n位
M3 M2 M1 M0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
37

## Slide 56
(1)交叉访问方式 --W＝w，TM＝1/m·TM
*工作原理：
存控部件轮流启动各存储体，传送效果为突发传送
A1~A0
w
WE
存储器控制部件
w
M3
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M2
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M1
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M0
D7~D0 CS
A9~A0 WE
w
w
w
A11~A2
D7~D0
CS
CLK
TM 2TM
t
M3体
M2体
M1体
M0体
CLK
A1~A0—存于计数器中，用于选择(首个)存储体Mx
存控部件—控制计数器计数，产生CSi及MUX选择信号
A0
D0
D1
D2
D3
*与CPU的连接：同DRAM或SDRAM
*存储器结构：数据引脚宽度与存储体相同，通过MUX连接

## Slide 57
(2)并行工作方式 --W＝m·w，TM＝TM
w
CS
M3
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M2
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M1
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M0
D7~D0 WE
A9~A0 CS
w
w
w
A11~A2
D31~D24
WE
&
&
&
&
D7~D0
D15~D8
D23~D16
DM3
DM2
DM1
DM0
DM3~DM0—数据掩码，用于选择同时写入的字数
*工作原理：同时启动各存储体，与单体多字MEM略有不同
(仅一种长度[字数])
54
*存储器结构：数据引脚宽度为存储体的m倍(m为存储体数)，
允许同时访问多个存储单元(1~m个)

## Slide 58
*多体并行MEM与CPU的连接：
CPU引脚设置—数据引脚为主存单元长度的m倍，
地址引脚低位(log2m)改为体选择信号(m个)
BE#值(负逻辑) | 读的长度 | 写的长度
0000 | 4B | (体M0起)4B
1100 |  | (体M0起)2B
0011 |  | (体M2起)2B
1110/1101/1011/0111 |  | (体Mi)1B
连接—信号转换时地址低位作零处理，其余同DRAM
Intel
80486
CPU
D31～D0
A31～A2
M/IO
W/R
ADS
BE3～BE0
0# BANK
1# BANK
主存控制器
RAS0
A15～A0
RAS1
WE
CAS0
CAS1
BE3～BE0
Intel
80486
CPU
D31～D0
A31～A2
M/IO
W/R
ADS
BE3～BE0

## Slide 59
3、双端口存储器 --同时支持两个操作
*存储器结构：2套译码+I/O电路(含读写)，增设判断逻辑电路
*应用：Cache目录表等
2K×8
SRAM阵列
A3L~A0L
判断逻辑电路
D7L~D0L
WEL
BUSYL
I/O电路
列选择
行选择
A10L~A4L
I/O电路
列选择
行选择
CSL
……
A3R~A0R
D7R~D0R
WER
BUSYR
A10R~A4R
CSR
……
存储元连接—2个独立的行选线、数据线及I/O电路
作业3-2：P143—13、17、20
*冲突判断逻辑：AL＝AR时存在冲突，使BUSYL或BUSYR有效
50

## Slide 60
§4.4 高速缓冲存储器
一、Cache的基本原理
*Cache的外部接口：Cache是主存的快速缓冲器
主存地址
主存地址
*Cache的性能指标：
命中率—H＝NC /(NC+NM)＝命中次数/访存总次数
√平均访问时间—TA＝H·Tcache＋(1－H)(Tcache＋Tmem)
＝Tcache＋(1－H)Tmem
＝T命中+(1-H)T缺失＝TC＋(1－H)TM
层间透明交换
存储阵列( )
控制器(层次管理)
Cache地址
CPU
主存
(DRAM)
SRAM
内容为主存数据的拷贝
Notes: 注意：Tmem并非主存的存取时间，仅指不命中时访问主存的平均开销

## Slide 61
1、Cache的存储空间管理
(1)Cache-主存的信息交换单位
目标—减小平均访问时间TA＝TC＋(1－H)TM
*减小TA的方法：
①提高H—利用程序访问局部性
TM＝T存取＋n×T传送
②减小TM—利用突发传送模式
TM＝n×(T存取＋T传送)
相邻信息在Cache中
*Cache-主存的信息传送单位：块(Block,又称字块)
块大小—n个字，通常n＝8 (CPU的访存单位通常为字[int])
块大小的确定—H较高时的n (系统结构研究内容[与组成无关])
Notes: (∑TMem)/n≈TCache指TM首地址/n＋TM数据 ≈TC首地址＋TC数据

## Slide 62
块0
块2m-1
主存
…
…
0
2b-1
…
…
…
0
2b-1
…
m位
b位
主存
地址
主存块号
块内地址
行0
行2c-1
Cache
…
…
0
2b-1
…
…
0
2b-1
…
c位
b位
Cache
地址
Cache行号
块内地址
…
有效 标记
…
(2)Cache的存储空间管理
*Cache的编址单位：
与主存编址单位相同 (Cache是缓冲器)
*Cache-主存间的信息传送管理： (假设主存按字编址)
①主存与Cache的空间，都划分成若干个大小为块的区域
②Cache每行设置有效位(V)表示本行是否空闲
每行设置标记(Tag)表示本行数据来自的主存块
0 *
0 *
块i
1 i

## Slide 63
*Cache的存储空间组织：
①Cache是行的数组，每行包含缓存块信息、管理信息
标记
有效位
状态
标记
有效位
状态
标记
有效位
缓存块(字0～字2b-1)
状态
…
…
…
…
第0行
第2c-1行
缓存块(字0～字2b-1)
缓存块(字0～字2b-1)
数据区
管理区(目录表)
②缓存块的大小、编址单位都与主存相同
块内地址的位数＝log2(块大小)
③Cache的访问地址由行号、块内地址组成
Cache容量—指Cache数据区的容量
Cache总容量—指Cache数据区、管理区的容量之和

## Slide 64
59
2、Cache的工作流程
*cache访问过程：
①地址变换，②访问Cache，③数据写回主存
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
缺失处理
腾空行i中内容
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
*相关技术：映射规则、替换算法、写策略
映射规则
替换算法
写策略
※实现要求：全部工作都由硬件完成！ ←速度目标所致
数据写回主存
Y
N
是写操作？

## Slide 65
3、Cache的基本结构
*基本结构：存储体、地址映射/替换/读写机构
CPU
主存地址
系统总线
Cache
存储体
(SRAM)
地址映射机构
数据
(字/次)
主存
(DRAM)
替换机构
命令
数据 (块/次)
地址
命令
MUX
命中
地址
候选行
MUX
所选
地址
读写机构
①是/否命中 ②是/否有空行 ③是/否需写回 ④是否需调入
②
③
④
①
*地址映射机构：由有效位(V)、标记(Tag)、比较器等组成
映射机制—确定查找范围(候选行)
(主存地址划分：标记＋索引＋块内地址)
查找机构—获得目标行地址或空闲行地址
(将地址中的标记与候选行的Tag进行比较)
61

## Slide 66
块内地址(t)
主存地址
索引(j)
标记(i)
主存块号
行0
行2c-1
行j
有效位 标记 状态
块数据
…
…
0 a s3
1 i s0
1 b s1
…
…
…
…
比较器
1
＝
≠
多路选择器
…
…
*替换机构：由状态、状态更新及行选择部件等组成
更新机制—更新候选行的状态 (取决于替换算法)
选择机构—在候选行中选择牺牲行，腾空行中数据
获得空闲行地址
其余缺失处理
*读写机构：MEM访问部件，
从主存读出主存块，将数据(块/字)写回主存
63
思考：索引字段的好处？
Notes: 好处：减少比较次数(可降低成本)，减少标记位数

## Slide 67
1、直接映射(Direct mapping)
*映射规则：主存块i只可放到Cache的一个行j中，j＝i mod G
*地址划分：
二、Cache的地址映射
映射规则—指确定一个主存块可放到Cache中哪些行的方法
*性能指标：块调入时的冲突率、地址变换的速度与成本
└→≠命中率(调入～访问)
块内地址t
主存地址
区内块号j
区号r
块内地址t
行号
Cache地址
直接
主存块号
主存地址＝<区号,区内块号,块内地址>
区0
…
主存
行G-1
标记 数据块
Cache
…
行1
行0
块0
…
块G-1
区1
区M/G-1
块0
…
块G-1
块0
…
块G-1
候选行数＝1行
j

## Slide 68
索引
*标记选定：索引＝区内块号，标记＝区号
(选择方法—标记＝主存块号去除索引的部分) ←需比较
行0
行G-1
行j
有效V 标记Tag
块数据
…
…
0 a
1 r
1 b
…
…
…
…
块内地址t
主存块号
主存地址
区内块号j
区号r
比较器
1
＝
≠
标记
多路选择器
…
…
*特征：块调入时冲突率最高，地址变换速度最快、成本最低
*地址变换：候选行仅1行(行号＝索引值)，
地址中区号与候选行的Tag比较，相等且V＝1时命中

## Slide 69
例1：主存地址空间为1M、按字节编址，主存块大小16B；Cache容量为8KB，采用直接映射方式。⑴主存地址如何划分？⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，可能命中的Cache行号？命中时目标行的V(有效位)、Tag是多少？
解：⑴Cache有8KB/16B＝512行，行号为log2512＝9位，
主存地址为log2(1M)＝20位，块内地址为log2(16B/1B)＝4位
7位
9位
4位
块内地址
区号
区内块号
主存地址组成
块内地址
行号
Cache地址组成
9位
20-9-4位=
直接映射
⑵Cache行的标志为区号，Tag为7位
可能命中的Cache行号＝0 0100 0101B＝045H，
⑶访存地址＝ 0011 0110 0100 0101 0100B，
目标行的V＝1、Tag=0011 011B＝1BH
66

## Slide 70
2、全相联映射(Fully associate mapping)
*映射规则：主存块i可映射到Cache的任意行j中，
j∈{0,1,…,G-1} ←j与i无关
*地址划分：
*标记选定：
直接
块内地址t
b位
主存地址
主存块号i
m位
块内地址t
行号j
Cache地址
66
主存
块0
块2m-1
…
…
块i
行G-1
标记 数据块
Cache
…
…
行j
行0
候选行数＝G行
没有索引，标记＝主存块号(m位)

## Slide 71
*地址变换：候选行为Cache所有行(G个)，
地址中主存块号与候选行的Tag比较，相等且V＝1时命中
比较的组织— 方案①1个比较器，轮流比较(T比较＝G·Δt)
☆方案②G个比较器，同时比较(T比较＝Δt)
变换的实现—
块内地址t
主存地址
主存块号r
有效V 标记Tag 块数据
…
行0
…
行G-1
有效V 标记Tag 块数据
…
…
…
比较器
比较器
＝
＝
1
≥1
命中/缺失
标记
…
多选器
多选器
数据
…
…
*特征：块调入时冲突率最低，地址变换速度较快、成本最高
67

## Slide 72
例2：CPU可寻址空间为1M，存储器按字节编址；Cache数据区容量为8KB，主存块大小为16B，采用全相联映射方式。⑴主存地址如何划分？⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，则命中时目标行的V(有效位)、Tag是多少？
解：⑴主存地址为log2(1M)＝20位，块内地址为4位，
主存地址组成：
块内地址
主存块号
4位
16位
⑵Cache行的标志为主存块号，Tag为16位
⑶访存地址= 0011 0110 0100 0101 0100B，
命中时目标行的V＝1、Tag＝3645H
68
69
※注意：CPU可寻址空间＝主存地址空间，
存储器(MEM)指冯·诺依曼计算机的存储器，现指主存

## Slide 73
n路组相联
3、组相联映射(Set associate mapping)
*映射规则：将Cache的行分组、每个组有n个行；主存块i可映像到Cache的组j的任意行中，j＝i mod G/n
*地址划分：
69
群M/(G/n)-1
…
群0
群1
主存
…
块0
…
块G/n-1
…
组0
组G/n-1
标记 数据块
Cache
行n-1
行0
…
行n-1
行0
候选行数＝n行
块0
…
块G/n-1
块0
…
块G/n-1
块内地址t
主存
地址
群内块号g
群号r
块内地址t
组内行号s
Cache地址
直接
组号
主存块号
g

## Slide 74
70
索引
*标记选定：索引＝群内块号，标记＝群号
*地址变换：候选行为组内所有行(n个)，
地址中群号与候选行的Tag比较，相等且V＝1时命中
组0
组G/n-1
组g
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 p
…
…
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 r
…
…
行0(路0)
行n-1(路n-1)
…
…
块内地址t
主存地址
群内块号g
群号r
主存块号
…
比较器
比较器
＝
＝
1
≥1
命中/缺失
标记
…
多选器
多选器
数据
…
…
*特征：块调入时冲突率较低，地址变换速度较快、成本较低

## Slide 75
例3：CPU有20根地址引脚，主存按字节编址；Cache容量8KB，主存块大小16B，采用4路组相联映射方式。⑴主存地址如何划分？⑵Cache的Tag为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，则可能命中的Cache组号是多少？命中时目标行的Tag为多少？
9位
4位
块内地址
群号
群内块号
主存地址组成
块内地址
组内行号
Cache地址组成
组号
解：⑴主存地址为log2(1MB/1B)＝20位，块内地址为4位，
Cache行号为9位，组内行号为log24＝2位，组号为9-2＝7位
7位
2位
7位
⑵ Cache行的Tag为群号，为9位
可能命中的Cache组号＝100 0101B＝45H=69
⑶访存地址＝ 0011 0110 0100 0101 0100B，
目标行的Tag＝0011 0110 0B＝06CH
72
71

## Slide 76
例4：主存地址空间为16M、按字节编址，块大小32B；Cache容量为8KB，采用4路组相联映射方式。⑴主存地址如何划分？ ⑵若Cache初态为空，CPU从0#单元起连续读出100B数据(1B/次)，此时Cache的命中率？ ⑶若题⑵中的100B数据从62#单元起存储，则命中率又为多少？
解：⑴Cache有(8KB/32B)/4＝64个组，组号为log264＝6位
主存地址组成：
5位
13位
6位
块内地址
群号
群内块号
⑵100B数据放在连续的 个主存块中，
数据调入Cache时，放在 组中，
连续访问时，每个块不命中的块内地址是
因此，Cache命中率＝
⑶100B数据从62#单元起存储(62、63；64~95；96~99＝3个块中。H＝（38-3）/38=92%
(100＋0)/32＝4
0#～3#
0#
(100-4)/100＝96%
59

## Slide 77
三、Cache的替换算法
替换算法—指从候选行中找出牺牲块的方法
相联度—指一个主存块可映射到的Cache行数，即候选行的行数
(如直接、组相联、全相联映射的相联度分别为1、n、G)
*性能指标：对命中率的影响程度、算法的实现开销
└→替换是否遵循程序访问局部性
1、随机算法(Random, RAND)
*基本思想：选择一个随机的块作为牺牲块
*实现方法：候选行中所有行共设置1个随机数发生器
*性能分析：命中率随机，实现开销最低(1个发生器)
↓
适合全相联映射的Cache
63

## Slide 78
*实现方法：
硬件配置—候选行中每行设置1个计数器CNT(表示各块次序)
块次序表示方法—越早调入、CNT值越大
牺牲块选择方法—
块次序更新方法—
块次序更新时机—
2、先进先出算法(First In First Out，FIFO)
*基本思想：选择最早调入的块作为牺牲块
*性能分析：
命中率是随机的(块调入次序≠访问次序[局部性])，
实现开销较大(G个n位计数器)
思考：计数器的位数n如何确定？ log2(相联度)
→适合组相联映射Cache
CNT值最大的行
调入行的CNT←0，
其余行的CNT←(CNT)＋1(饱和运算)
块调入时

## Slide 79
3、最近最少使用算法(Least Recently Used，LRU)
*基本思想：选择近期最少使用的块作为牺牲块
*实现方法：与FIFO算法基本相同
相同点—硬件配置，牺牲块选择方法，计数器更新方法
不同点—块次序表示方法，块次序更新时机
(越早访问、CNT值越大) (块访问时更新)
*性能分析：
命中率随相联度增大而提高(各块次序＝访问次序[局部性])，
实现开销较大(G个n位计数器) →适合组相联映射Cache
*硬件组织：Cache行中设置LRU位，表示块的访问次序
第i组
有效 标记 状态 数据
V
Tag
行0
LRU
有效 标记 状态 数据
V
Tag
行n-1
LRU
…

## Slide 80
例5：全相联Cache有4行，采用LRU替换算法，若Cache初态为空，CPU按下列块地址流访存时，分别求每个块只访问1次，及每个块连续访问4次时的命中率H
每个块只访问1次时，H＝(10*1-6*1)/(10*1)＝40%；
每个块连续访问4次时，H＝(10*4-6*1)/(10*4)＝85%
标记＝*时V＝0，否则V＝1
行状态 |  | 行号 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | L R U | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记
 |  | 行0 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行1 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行2 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行3 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
块地址流 |  |  |  |  | 2 |  | 11 |  | 2 |  | 9 |  | 7 |  | 6 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 3 | 
操作状态 | 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2~4次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 2 | 1 | 2
3 | * | 0 | 11
3 | * | 3 | *
3 | * | 3 | *
调入 |  | 调入 | 
命中 |  | 命中 | 
0 | 2
1 | 11
3 | *
3 | *
命中 | 
命中 | 
1 | 2 | 2 | 2
2 | 11 | 3 | 11
0 | 9 | 1 | 9
3 | * | 0 | 7
调入 |  | 调入 | 
命中 |  | 命中 | 
3 | 2 | 0 | 3
0 | 6 | 1 | 6
2 | 9 | 3 | 9
1 | 7 | 2 | 7
替换 |  | 替换 | 
命中 |  | 命中 | 
1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6
0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7
命中 |  | 命中 |  | 命中 | 
命中 |  | 命中 |  | 命中 | 

## Slide 81
四、Cache的写策略
写策略—指Cache将CPU所写数据写回主存的时机及方法
63
*性能指标：对TA的影响程度 [TA＝T命中＋(1－H)T缺失]
1、全写法(Write Through) --写直达法、写穿法
*基本思想： (立即写)
写命中时，数据写入Cache，同时写入主存；
写缺失时，数据直接写主存，目标块不调入Cache
CPU 操 作
Cache动作
主 存动作
写i
写i(字)
写i
读j
读j
读k
时间
读k(块)
读k
写a
写a(字)
调入k(块)
无操作
*性能分析：T命中(写)＝TMem(字)，
T缺失(写)＝0(局部性→H受损)

## Slide 82
*特点：已保持一致性，写命中延迟大，总线占用多
*全写法Cache的工作过程：
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
缺失处理
是写操作？
N
Y
是写操作？
数据写回主存
Y
N
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
不按写分配法
直接丢弃
*硬件组织：无需增加硬件

## Slide 83
2、写回法(Write Back) --回写法
*基本思想： (稍后写)
写命中时，数据只写入Cache，不写入主存；
写缺失时，目标块调入Cache，数据写入Cache；
块替换时， 缓存块写回主存
CPU 操 作
Cache动作
主 存动作
写i
写i
读j
读j
读k
时间
读k(块)
读k
写a
写a(字)
调入k(块)
无操作
写i(块)
换i(块)
*性能分析：T命中(写)＝TCache(字)，
T缺失(写)≥TMem(块) (局部性→H较好)
策略优化— 改写过的 ←最小化写回次数
80
[改过]

## Slide 84
*写回法Cache的工作过程：
块写回主存
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
缺失处理
块被写过?
N
Y
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
*硬件组织：Cache行中设置修改位(脏位)，表示块的改写状态
*策略特点：写命中延迟小，总线占用少，未保持一致性
行组成：
有效 标记 状态 数据
V
Tag
LRU M
81
按写分配法
写回法很常用

## Slide 85
五、Pentium的Cache组织
1、新的Cache结构
TA＝T命中＋F·T缺失，F＝1－H
(1)多级Cache结构
*方案：用层次结构代替单一Cache (L1$是L2$的子集)
L1 Cache
主存
CPU
L2
Cache
*性能分析：①L1 Cache容量较小，TL1$命中较小
②可使用重叠技术，减小TL1$命中
程序地址
地址变换
页内地址
页号
标记
索引
比较
行访问
输出选择
命中时
块内地址
块号
标记

## Slide 86
(2)哈佛结构 --并行存取(重叠TA)
*方案：将Cache组织成指令Cache与数据Cache
*应用：指令流水线中，可同时访问指令和数据
拍
I1
段
写结果WB
执行EX
取操作数OF
译码ID
取指IF
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I1
I2
CPU
I-Cache
D-Cache
L2 Cache
主存
术语—分离Cache、联合Cache，哈佛结构、冯·诺依曼结构
*性能分析：联合Cache中，TA总＝TA指令＋TA数据
分离Cache中，TA总＝max(TA指令,TA数据)
同时访问

## Slide 87
2、Pentium的Cache组织
*CPU参数：32位字长，主存按字节编址、容量≤4GB
*Cache结构：采用 2级Cache结构，L1 Cache采用哈佛结构，
L1 Cache与L2 Cache为级联结构(贯穿式Cache)
*Cache参数：
容量—L1$各8KB，L2$可选择
块大小—均为32B(即8个字)
映射规则—均为2路组相联
替换算法—均为LRU算法
写策略—L1-I$无须写，
L2$写回法
总线接口单元BIU
CPU核心
L2 Cache (256KB/512KB)
系统总线
L1 I-Cache
(8KB)
64b
64b
32b
32b
256b
L1 D-Cache
(8KB)
32b
指令缓冲器
REGs、ALU等

## Slide 88
72
78
*Cache组织： --以L1 D-Cache为例
地址映射—有(8KB/32B)/2=128组，组号为7位
标记选定：log2(4GB/1B)－log2(32B/1B)－7＝20位
LRU位
1
0
1
…
块数据
块数据
块数据
…
0
1
127
块数据
块数据
块数据
…
组号
…
…
c 00
d 10
33333 11
…
…
a 11
b 00
22222 10
…
标记 状态 缓存块
行0
行1
标记 状态 缓存块
内部结构—每行设置有效位V(状态的高位)、标记Tag
替换算法—每组设置LRU位(log22＝1位) ←值互斥，设1替换行1
写 策 略—每行设置脏位(状态的低位) ←状态=有效位+脏位
思考—CPU访问地址为44444FE3H时，上图Cache的内部动作？
作业3-3：P144—22、24、25、28、29
Notes: 答：主存地址标记=44444H、Cache组号=1111111B=7FH=127，可映射到127#组的任一行；
因该组中标记都不是44444H，故Cache缺失；
需调入该主存块，因组内行0、行1状态≠0*，调入前将替换掉1个块，
替换的是组内行1中的块，因为组的LRU位=1，表示行1中块是最久未访问块。

## Slide 89
存储管理—指主存管理， ←程序需装入主存后执行
包括主存空间分配、进程空间保护、存储空间扩充
主存可存放的信息量←┘
§4.5 虚拟存储器
一、存储管理相关概念
1、程序地址空间
*程序地址：存储器地址(存储单元长度＝主存单元长度)，从0开始编址
(需装入主存后执行) (编译时装入位置未知)
*程序地址空间：位数固定、空间较大(＞主存空间)
*程序组成：由多个不同的段构成，如代码、数据、堆栈
*程序地址组成：
各段逻辑上独立—逻辑地址＝<段号、段内地址>
各段共用地址空间—逻辑地址＝段基址＋段内地址
相对地址
(逻辑地址)
Notes: 进程：可并发执行的程序在一个数据集合上的运行过程

## Slide 90
2、主存空间的分配 (结果是形成物理地址)
*分页方式：进程划分成若干大小相等的页，S进程＝p×S页；
主存划分成若干同样大小的页框，S主存＝m×S页；
一次性分配进程所需的页框(可不连续)
特点：产生较多碎片，或管理开销大(如移动分区)
*分区方式：主存划分成若干分区，S主存＝∑S分区i，
每个进程分配1个分区
固定分区方式—分区大小可不同，选择最接近的分区
可变分区方式—可合并相邻分区，从空闲分区中切割
地址变换方法— 物理地址＝基地址＋逻辑地址
特点：产生的碎片较小(＜1个页)，管理开销小
地址变换方法—①用页表管理页-页框的映射关系
②物理页号＝页表[逻辑页号]，拼接页内地址

## Slide 91
3、存储空间的扩充
问题—程序全部装入主存，程序大小＞主存大小时咋办？
*覆盖技术：程序分成多个片段，S进程＝∑S片断i；
分配空间为不可覆盖(须同时装入)的片段之和
实现—用户程序中用指令实现装入与换出
特点—应用程序员有一定负担(需计算、划分)
*虚拟存储技术：
当前所需程序装入主存，其余程序(换出的)放在辅存中；
主存缺失时自动与辅存交换信息
实现—操作系统用软硬件实现装入与换出
特点—对应用程序员透明(无需过问)
处理—程序部分装入主存，主存用作缓冲器

## Slide 92
二、虚拟存储器的基本原理
1、虚拟存储器的组成
*虚拟存储器的定义：
*虚拟存储器的组成：
--VM (Virtual Memory)
以透明方式提供的、比主存空间大得多的存储空间
↓
按程序地址访问、存储单元长度＝主存单元长度
由主存及辅存实现，按虚拟地址访问
CPU
虚拟地址
虚拟存储器
辅存
主存
辅助软硬件
术语—虚拟地址(逻辑地址)、物理地址，虚拟地址空间
特征—主存用作虚存的缓存，VM是面向软件的存储器模型
程序执行所需
换出程序存放所需
按逻辑地址执行所需
Notes: 虚拟主存~主存为虚存的缓冲器

## Slide 93
63
2、虚拟存储器的工作过程
*VM相关地址空间：虚存，主存、辅存
*VM工作过程：地址变换(含缺失处理)、访问主存、一致性保持
VM
主存
辅存
数据
虚拟
地址
命令
虚存-主存
地址变换
成功
失败
辅助硬件
虚存-辅存
地址变换
主存管理
失败
成功
系统
异常
辅助软件
为什么要用硬件实现？
主存空间
(缓存区)
虚存空间
(程序空间)
辅存空间
(交换区)
交换区：存放缓存区换出的内容，是缓存区的延伸
虚存-主存映射
虚存-辅存映射
组成的任务—逻辑实现MMU(Memory Management Unit)

## Slide 94
三、虚拟存储器的存储管理
*虚存-主存的信息交换单位：
程序段(大小可变)、主存页(大小固定)，页比块大得多(如4KB)
*虚存的存储管理方式：段式、页式、段页式
1、段式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存空间按程序结构划分成若干段，
主存空间以段为单位进行分配
1K
段长 虚存
4K
段1
2K
段0
段2
0
1K
4K
6K
段0
段2
地址 主存
*存储管理实现：用段表(行数＝程序的段数)管理
段表：
1 0K 1K
0 4K
1 4K 2K
0
1
2
段号 装入位 段首址 段长
虚地址：
段号
段内地址

## Slide 95
虚地址
实地址
段号
段内地址
物理地址
*地址变换方法：段表放在主存中，一次查表(访存)
步骤—计算表项地址、读表项、计算物理地址
＋
＋
段表
基址
段表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
0
i
段号 装入位 段首址 段长
思考—段表应放在何处(CPU中、主存中)？
案例：Windows支持64个进程，段号为16位、段表项长度为8B
*特点：利于进程共享与保护(面向软件)，
主存空间利用率低
Notes: 思考：段表总空间为64*2^16*8B=32MB，太大（Cache仅4MB）

## Slide 96
2、页式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存及主存空间都按页大小划分成若干页，
主存空间以页为单位进行分配
*存储管理实现：用页表(行数＝程序的页数)管理
虚页号 虚存
实页号 主存
0
1
2
3
0
1
2
3
4
页表：
1 2
1 1
1 4
0
0
1
2
3
虚页号 装入位 实页号
*地址变换方法：页表放在主存中，一次查表(访存)
步骤—计算表项地址、读表项、拼接地址
页表
基址
页表(主存中)
… …
1 xx
… …
0
i
虚页号 装入位 实页号
虚地址
实地址
虚页号
页内地址
实页号
页内地址
＋
*特点：主存空间利用率高(面向硬件)，不易进程共享与保护

## Slide 97
3、段页式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存空间先分段、再分页，主存空间只分页，
主存空间以页为单位进行分配
*存储管理实现：用一个段表、一组页表管理
段表
基址
段表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
装入位 页表基址 段长
页表(主存中)
… …
1 yy
… …
装入位 实页号
… …
… …
＋
…
＋
虚地址
实地址
段内页号
页内地址
实页号
页内地址
段号
虚页号
*地址变换方法：段表、页表放在主存中，两次查表(访存)
*特点：具有段式及页式优点，但需2次访存

## Slide 98
四、页式虚拟存储器的实现
*相关内容：缓存管理、页表组织、地址变换、缺页处理等
1、缓存管理的组织
*虚存-主存的存储管理：
映射规则—
替换算法—
写 策 略—
*虚存-辅存的管理：
装入数据的管理—
交换数据的管理—
写回法策略 ←减少命中时间(写辅存次数)
全相联映射 ←主存利用率是要点
伪LRU算法 ←LRU位在主存(映射表)中
EXE文件程序头＋文件管理
交换区管理
92
Notes: Exe文件中程序头表为结构数组，结构体中包含段类型(p_type)、段首在文件中偏移地址(p_offset)、段首的虚拟地址(p_vaddr)、段在文件中长度(p_filesz)、段在MEM中长度(p_memsz)等；
文件分配表(FAT) 管理所有文件，每个文件占一个目录项；文件内容、设备空间按物理块(如扇区)进行管理，内容索引表实现文件内容到设备的映射管理。目录项中包含文件名称、类型、存取权限、内容索引表(占≥1个物理块)第1个物理块的设备地址(磁盘地址)、创建时间等。

## Slide 99
2、页表(Page Table, PT)的组织
*页表的索引：用虚页号 ←页表放在主存中(1次查表)
*页表项(Page Table Entry, PTE)的组织：
*页表的长度：
装入位 | 实页号 | 访问位 | 修改位 | 读/写位 | 禁止缓存位 | …
注意：页表长度＞1页时，应采用多级页表 ←页表需连续
3、地址变换的实现
*地址变换的步骤：由MMU实现(内部含页表基址及长度寄存器)
保护与共享
CPU
MMU
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
CPU
MMU
主存
①VA
②
③
④异常
*缺页处理方法：缺失处理＋重新执行指令
⑤牺牲页
辅存
缺页异常处理程序
⑥目标页
⑦VA
程序所占行数 →页表管理时需设置表长字段(保护需要)

## Slide 100
4、快表的组织 --地址变换的优化
*VM的性能：相对于主存，性能减半(地址变换≥1次访问主存)
*VM的优化：利用访问局部性，页表采用层次结构，
在MMU中设置页表缓冲存储器(地址变换可不访存)
同一页的数据使用同一表项
*TLB组成：页表的高速缓存，又称快表，页表又称为慢表
存储管理—组相联/全相联映射、LRU算法、写回法策略
TLB条目组织—管理信息＋页表项信息 (类似于Cache行)
有效位 | 标记 | LRU | 脏位 | 实页号 | 修改位 | …
TLB大小—几十行(页表访问局部性>>程序访问局部性)
*地址变换过程的改变：先访问TLB，缺失时才访问页表(主存中)
地址变换
TLB
②VPN
③PTE
④PA
⑤数据
主存
CPU
①VA

## Slide 101
虚存-主存地址变换(查TLB)
成功？
接收虚拟地址(VP=j)
通知CPU操作完成
访问主存/Cache
Y
N
TLB缺失
虚存-主存地址变换(查页表)
成功？
Y
产生TLB条目
有空条目?
Y
N
找出牺牲条目
条目写回页表
条目需写回?
N
Y
N
装入目标页(到页框i)
虚存-辅存地址变换
成功？
有空页框(i)?
N
Y
找出牺牲页(i)
缺页处理
页写回主存
页被写过?
系统异常
Y
N
N
Y
修改页表项(第j行)
5、页式虚拟存储器工作过程
作业3-4：P139—34、35